## Slide 1: Klasifikasi Data EEG untuk Mendeteksi Keadaan Tidur dan Bangun Menggunakan Autoregressive (AR) Model dan Support Vector Machine (SVM)
YUNAN HELMI MAHENDRA
5112100077
Dosen Pembimbing
Prof. Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.
Dr. Eng. Chastine Fatichah, S.Kom., M.Kom.

## Slide 2
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 3: Latar Belakang
Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk pemulihan energi, pemugaran otak, peningkatan fungsi imunitas.
Terdapat perbedaan aktivitas gelombang otak pada orang yang sedang tidur dengan orang yang terjaga (bangun).
Selama ini metode yang digunakan untuk mendeteksi keadaan tidur melalui sinyal EEG masih dilakukan secara manual oleh seorang ahli, sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya.

## Slide 4: Rumusan Masalah
Bagaimana mengembangkan perangkat lunak untuk mengklasifikasikan keadaan tidur dan bangun menggunakan metode Autoregressive Model dan Support Vector Machine?
Bagaimana performa dari perangkat lunak yang telah dibuat?

## Slide 5: Batasan Masalah
Aplikasi dikembangkan menggunakan Matlab 2015a.
Dataset yang digunakan untuk data latih dan data uji adalah data EEG Sleep-EDF Database, v1 [deprecated, use sleep-edfx] (sleep-edf) dari Physionet (http://www.physionet.org/cgi-bin/atm/ATM), channel Fpz-Cz.
Pengklasifikasian data sinyal EEG berdasarkan keadaan tidur (sleep) dan bangun (awake).

## Slide 6: Tujuan
Merancang dan membangun perangkat lunak yang dapat mengklasifikasikan keadaan tidur dan bangun pada dataset yang tersedia dengan metode Autoregressive Model dan Support Vector Machine.
Mengetahui performa dari perangkat lunak yang telah dibuat.

## Slide 7
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 8: Deskripsi Data
Dataset terdiri dari 8 subjek.
Masing-masing subjek terdiri dari:
Data sinyal EEG, frekuensi 100Hz, dengan durasi ±24 jam
Data label (ground truth class)
- Label 0 untuk kelas bangun (awake)
- Label 1 untuk kelas tidur NREM1
- Label 2 untuk kelas tidur NREM2
- Label 3 untuk kelas tidur NREM3
- Label 4 untuk kelas tidur NREM4
- Label 5 untuk kelas tidur REM

## Slide 9: Deskripsi Data
Data pada masing-masing subjek dibagi menjadi data dengan durasi 30 detik.
menjadi

## Slide 10: Diagram Alir Implementasi Secara Umum

## Slide 11: Tahap Preprocessing Data (Normalisasi)
Data dinormalisasi dengan range [-1 1].
menjadi

## Slide 12: Tahap Preprocessing Data (Filtering)
Data di-filter menggunakan Butterworth Bandpass Filtering untuk mendapatkan thetaband, alphaband, dan betaband.

## Slide 13: Tahap Ekstraksi Fitur
Ekstraksi fitur dilakukan pada masing-masing subband.

## Slide 14: Tahap Ekstraksi Fitur
Persamaan autoregressive (AR) model
t = 1,2,...,panjang sinyal y
adalah order model
adalah parameter atau koefisien AR model
adalah current value
adalah previous value (i = 0,1,2,…,p)
adalah white Gaussian noise with zero mean and variance

## Slide 15: Tahap Ekstraksi Fitur
Metode untuk mengestimasi koefisien autoregressive (AR) Model
Metode Yule-Walker
Metode Burg

## Slide 16: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Yule-Walker)
Algoritma metode Yule-Walker
Hitung koefisien autokorelasi
Inisialisasi
For j = 1 to order
Update
Update

## Slide 17: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Burg)
Algoritma metode Burg
Inisialisasi = =
For p=1 to order AR
Hitung reflection coefficient
Update nilai dan
Hitung untuk i = 1,…,p
adalah hasil estimasi koefisien AR model

## Slide 18: Tahap Klasifikasi

## Slide 19: Tahap Klasifikasi Suport Vector Machine (SVM)
SVM melakukan klasifikasi dengan cara membuat hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas

## Slide 20: Tahap Klasifikasi (Menentukan Final Kelas)
Penentuan final kelas menggunakan Majority vote
Kelas pada Thetaband | Kelas pada Alphaband | Kelas pada Betaband | Final Kelas
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 21
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 22: Skenario Uji Coba
Perhitungan performa meliputi:
Hasil perhitungan merupakan nilai rata-rata performa dari 8 subjek.
Setiap skenario dilakukan perbandingan performa metode Yule-Walker dan metode Burg.
 |  | Prediksi | 
 |  | 1 | 0
Aktual | 1 | TP | FN
 | 0 | FP | TN

## Slide 23: Skenario Uji Coba 1
Variasi nilai order AR (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)
C = 1
Fungsi kernel = RBF, gamma = 1

## Slide 24: Skenario Uji Coba 1
Chart: Hasil Akurasi Variasi Order AR
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Metode Yule-Walker | 73.91 | 77.8 | 78.12 | 78.82 | 81.21 | 79.77 | 80.91 | 78.85 | 80.04 | 79.03
Metode Burg | 89.6 | 92.58 | 93.27 | 93.9 | 94.13 | 94.58 | 94.84 | 94.2 | 93.47 | 91.17

## Slide 25: Skenario Uji Coba 1
Chart: Hasil Presisi Variasi Nilai Order AR
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Metode Yule-Walker | 75.32 | 77.79 | 78.19 | 77.22 | 77.19 | 78 | 78.33 | 77.3 | 77.32 | 77.45
Metode Burg | 93.17 | 97.08 | 97.06 | 96.83 | 96.75 | 95.58 | 95.38 | 94.6 | 94.4 | 95.21

## Slide 26: Skenario Uji Coba 1
Chart: Hasil Sensitivitas Variasi Nilai Order AR
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Metode Yule-Walker | 78.2 | 78.51 | 77.38 | 78.75 | 80.47 | 77.51 | 77.91 | 75.51 | 76.99 | 75.18
Metode Burg | 87.21 | 89.96 | 91.39 | 92.26 | 92.8 | 94.46 | 95.4 | 95.28 | 93.44 | 85.67

## Slide 27: Skenario Uji Coba 2
Variasi fungsi kernel
Linear
Radian Basis Function, gamma = 0.5
Radian Basis Function, gamma = 1
Radian Basis Function, gamma = 1.5
Radian Basis Function, gamma = 2
C = 1
Order AR untuk Metode Yule-Walker = 50
Order AR untuk Metode Burg = 70

## Slide 28: Skenario Uji Coba 2
Chart: Hasil Akurasi Variasi Fungsi Kernel
| Linear | RBF (gamma=0.5) | RBF (gamma=1) | RBF (gamma=1.5) | RBF (gamma=2)
Metode Yule-Walker | 78.47 | 82.96 | 78.3 | 79.84 | 78.48
Metode Burg | 93.51 | 92.64 | 94.93 | 94.88 | 94.35

## Slide 29: Skenario Uji Coba 2
Chart: Hasil Presisi Variasi Fungsi Kernel
| linear | RBF (gamma=0.5) | RBF (gamma=1) | RBF (gamma=1.5) | RBF (gamma=2)
Metode Yule-Walker | 78.46 | 78.76 | 76.21 | 76.78 | 76.15
Metode Burg | 97.38 | 94.64 | 95.46 | 96.64 | 96.98

## Slide 30: Skenario Uji Coba 2
Chart: Hasil Sensitivitas Variasi Fungsi Kernel
| linear | RBF (gamma=0.5) | RBF (gamma=1) | RBF (gamma=1.5) | RBF (gamma=2)
Metode Yule-Walker | 78.71 | 75.96 | 80.54 | 81.1 | 81.02
Metode Burg | 92.05 | 89.9 | 95.41 | 94.09 | 93.1

## Slide 31: Skenario Uji Coba 3
Variasi nilai parameter C (1, 2, 3, 4, 5)
Metode Yule-Walker
Order AR = 50
RBF, gamma = 0.5
Metode Burg
Order AR = 70
RBF, gamma = 1

## Slide 32: Skenario Uji Coba 3
Chart: Hasil Akurasi Variasi Nilai C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Metode Yule-Walker | 82.96 | 82.84 | 83.29 | 83.67 | 83.93
Metode Burg | 94.93 | 94.81 | 94.83 | 94.7 | 94.77

## Slide 33: Skenario Uji Coba 3
Chart: Hasil Presisi Variasi Nilai C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Metode Yule-Walker | 78.76 | 79.27 | 79.88 | 80.44 | 81.06
Metode Burg | 95.46 | 95.29 | 95.26 | 95.11 | 95.2

## Slide 34: Skenario Uji Coba 3
Chart: Hasil Sensitivitas Variasi Nilai C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Metode Yule-Walker | 75.96 | 74.98 | 75.69 | 75.61 | 75.54
Metode Burg | 95.41 | 95.37 | 95.57 | 95.49 | 95.44

## Slide 35
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 36: Kesimpulan
Metode autoregressive (AR) model dan support vector machine (SVM) dapat dijadikan metode untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi data EEG.
Metode Burg untuk mengestimasi koefisien AR model meghasilkan performa yang lebih baik daripada metode Yule-Walker.
Metode Yule-Walker menghasilkan akurasi 73.91% hingga 83.93%, sedangkan metode Burg menghasilkan akurasi 89.60% hingga 94.93%.
Metode Yule-Walker menghasilkan presisi 75.32% hingga 81.06%, sedangkan metode Burg menghasilkan presisi 93.17% hingga 97.38%.
Metode Yule-Walker menghasilkan sensitivitas 75.18% hingga 81.10%, sedangkan metode Burg menghasilkan sensitivitas 85.67% hingga 95.57%.

## Slide 37: Kesimpulan
Akurasi tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 0.5 dan parameter C = 5.
Akurasi tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1 dan parameter C = 1.
Presisi tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 0.5 dan parameter C = 5.
Presisi tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan linear.

## Slide 38: Kesimpulan
Sensitivitas tertinggi metode Yule-Walker diperoleh ketika nilai order AR = 50, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1.5 dan parameter C = 1.
Sensitivitas tertinggi metode Burg diperoleh ketika nilai order AR = 70, fungsi kernel menggunakan Radian Basis Function (RBF) dengan parameter gamma = 1 dan parameter C = 3.

## Slide 39: Saran
Menambahkan metode untuk menghilangkan noise, sehingga data masukan sinyal EEG dapat diklasifikasikan lebih akurat.

## Slide 40: Terima Kasih

## Slide 41: Butterworth Bandpass Filtering
Algoritma Butterworth Bandpass Filtering
Hitung zeros, poles, gain Butterworth analog lowpass filter prototype
Zeros = []
Poles =
dimana n = order Butterworth
k = 1,2,3,…,n
Gain =
Konversikan zeros, poles, gain ke dalam bentuk state-space.
Konversikan lowpass filter ke dalam bandpass filter menggunakan state-space transformation sesuai dengan frekuensi pembatas yang diinginkan.

## Slide 42: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Yule-Walker)
Persamaan Yule-Walker untuk mendapatkan nilai parameter α:
dengan error model didefinisikan dengan rumus:
adalah autocorrelation coefficient, dapat dihitung dengan rumus:

## Slide 43: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Yule-Walker)
Untuk mempermudah perhitungan, persamaan Yule-Walker dan rumus error model dikombinasikan kemudian diubah ke dalam persamaan matriks menjadi:
Perhitungan persamaan matriks di atas dapat diselesaikan menggunakan algoritma Levinson-Durbin recursion

## Slide 44: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Yule-Walker)
Algoritma Levinson-Durbin recursion
Inisialisasi
For j = 1 to order
for i = 2 to j

## Slide 45: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Burg)
Estimasi parameter AR Model didasarkan pada prediksi linier forward dan backward.
Prediksi linier forward dapat dihitung dengan rumus
Prediksi linier backward dapat dihitung dengan rumus
Dimana α dan secara berurutan adalah koefisien prediksi linier forward dan backward dan p adalah order AR model

## Slide 46: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Burg)
Prediksi error forward ef(t) dan error backward eb(t) secara berututan dapat dihitung dengan rumus:
dan dapat diminimalisasi dengan menambahkan suatu reflection coefficient yang memenuhi persamaan:

## Slide 47: Tahap Ekstraksi Fitur (Metode Burg)
Algoritma metode Burg
Inisialisasi = =
For p=1 to order AR
Hitung refelction coefficient
Perbaharui nilai ,
Hitung untuk i = 1,…,p
adalah hasil estimasi koefisien AR model

## Slide 48: K-Fold Cross Validation
Dataset dibagi secara acak menjadi K bagian berukuran sama
Satu bagian digunakan sebagai data uji, dan K-1 bagian lainnya digunakan sebagai data latih.
Proses tersebut diulang sebanyak K kali.
Masing-masing bagian digunakan tepat satu kali sebagai data uji.

## Slide 49: Suport Vector Machine (SVM)
Mencari hyperplane yang optimal dilakukan dengan persamaan
Persamaan di atas dapat dipecahkan dengan teknik komputasi Lagrange Multiplier
Persamaan Lagrange dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi yang hanya mengandung

## Slide 50: Suport Vector Machine (SVM)
Persamaan Lagrange dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi yang hanya mengandung

## Slide 51: Suport Vector Machine (SVM)
SVM pada dasarnya adalah sebuah model klasifikasi linear, namun bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi non-linear menggunakan kernel trick.
Kernel trick dilakukan dengan cara melakukan transformasi ruang data asli menjadi ruang data dengan dimensi lebih tinggi.
Persamaan hyperplane
Jenis kernel | Definisi
Polynomial | 
Gaussian | 
Jenis kernel | Definisi
Polynomial | 
Gaussian |